Memo:
計算式のmmlファイルへの保存：計算式ボックスを左クリックで選択　→　右クリック　→　「名前を付けてコピーを保存」　→　「MathML 2.0」を選択

heat conductance of convection
{ Q} = lbrace h*A rbrace * ( T_H - T_C )

heat conductance of radiation
{ Q} = lbrace σ ε A_{1} F_{1→2} (T_{H} ^{2} + T_{C} ^{2})*(T_H + T_C) rbrace * ( T_H - T_C )

View factor;
parallel disks;
r_i: radius, disk i newline r_j: radius, disk j newline L: distance between disks newline newline R_i = r_i / L newline R_j = r_j / L newline S = 1 + frac {1+ R_{j} ^{2} } { R_{i} ^{2} } newline F_{i→j} = frac {1} {2} lbrace S- [ S^{2}-4 ( frac {r_j} {r_i} ) ^{2} ] ^{ 1 / 2 } rbrace